## Slide 1: 로봇공학 Robotics toolbox 과제 02
Department of Mechanical Engineering,
Gachon University, Korea
sang woo , kim
2022-12-05
2022-12-05

## Slide 2
프로그램 설치
방법 1
  소스코드를 MATLAB 을 통하여 직접 실행.
방법 2
  MATLAB 앱으로 설치
  MATLAB을 보유한 상태에서 “Robot Trajectory planning.mlappinstall” 파일을 실행하여 설치 후 사용
프로그램 실행 방법 설명 영상

## Slide 3
위치 입력
Forward kinematics 조작
  슬라이더 혹은 편집 박스의 값을 바꾸어 Forward kinematics 조작
  Set zero 버튼으로 위치를 초기화
  Forward kinematics 자동적용 안될 시에는 forward 버튼으로 수동 적용
Forward kinematics 조작 영상

## Slide 4
위치 입력
Inverse kinematics 조작
  스핀 박스의 값을 바꾸어 inverse kinematics 조작 화살표 클릭과 클릭 후 타이핑 두 방법 모두 값 편집 가능
  Set zero 버튼으로 위치를 초기화
  Singularity 발생시 에러가 발생할 수 있으므로 조작에 주의
RPY 조작 영상
XYZ 조작 영상

## Slide 5
위치 입력
Random 버튼 조작
  로봇의 위치를 일일이 정할필요 없이, Random 버튼을 통해 임의의 점을 즉시 선택할 수 있다.
Random 조작 영상

## Slide 6
작업공간 확인
Workspace test 사용 방법
  원하는 반복회수를 편집 박스에 입력한 후 원하는 버튼을 눌러 Workspace test 시작
  버튼의 종류
    로봇의 동작을 확인하는 Workspace test 버튼 랜덤하게 주어진 joint 값에 따른 로봇의 동작을 보여주는 방식
      동작이 상대적으로 오래 걸린다.
      1000회 약 3분 이상(컴퓨터 환경 마다 결과가 다를 수 있음.)
    로봇의 동작을 무시하는 Workspace test 버튼 랜덤하게 주어진 joint 값을 내부적으로만 처리하고 로봇의 동작은 무시함으로써 처리속도를 높인 방식
      동작이 상대적으로 빠르다.
      1000회 약 1분 이하(컴퓨터 환경 마다 결과가 다를 수 있음.)
  동작 종료 불가시 대처
    Workspace test 특징상 처리시간이 의도보다 오래걸려 사용에 불편이 발생하는 경우
    MATLAB 기본 명령창에 ctrl+C 를 입력하여 계산을 강제 종료 시킬 수 있다.
로봇의 동작을 확인하는
Workspace test 버튼
로봇의 동작을 무시하는
Workspace test 버튼
반복횟수를 적용하는
편집 박스

## Slide 7
경로 플래닝
경로 플래닝 UI
  Time precision 스핀박스
    Planning 할 때 시간적 세분화 정도를 결정한다.
  Speed 스핀박스
    각 waypoint 에서 로봇이 가질 속도를 선택한다.
  Time gap 스핀박스
    각 waypoint 간의 시간 간격을 설정한다.
  Set waypoint
    로봇의 자세를 한 Waypoint로서 기억한다.
  Clear all waypoints
    기억된 모든 waypoints들을 삭제한다.

## Slide 8
경로 플래닝
경로 플래닝 UI
  Planning
    Waypoints가 2개 이상 저장된 상황에서 누르면 5차 다항식 으로 점과 점사이를 잇는 경로를 표현하여 화면에 띄운다.
    Waypoints가 2개 미만으로 존재할 시 Planning은 작동하지 않는다.
  Move
    Planning을 작동완료 시킨 상태에서 Move 버튼을 누르면 UI 상의 로봇이 움직인다.
  Plot views
    Planning 된 “위치”, “속도”, “가속도”의 결과를 시간에 대하여 그래프로 표시한다.
    Waypoints가 2개 이상 저장된 상황에서 Planning 버튼을 누르면 그래프가 나타난다.
Planning 버튼
Move 버튼
Plot views

## Slide 9
경로 플래닝
Waypoint 저장 및 삭제
  로봇의 자세를 Forward kinematics 혹은 Inverse kinematics를 통해 조작
  원하는 자세를 Set waypoint 버튼을 이용하여 저장
  Clear all waypoint 버튼을 이용하여 저장된 waypoints들을 모두 삭제
Waypoint 조작 영상

## Slide 10
경로 플래닝
Planning과 move
  로봇의 “위치”, “속도”, “시간 간격”을 조작하여 2개 이상의 충분한 개수의 waypoints를 저장한다.
  적절한 time_precision을 결정하고 Planning 버튼을 눌러 로봇의 경로를 생성한다.
  Plot views를 통해 생성된 경로를 확인한다.
  Move 버튼을 눌러 결정된 로봇의 동작을 화면으로 확인한다.
Trajectory planning 및 move 영상

## Slide 11
경로 플래닝
전체 사용 영상
  사용 단계
    위치 입력
    Waypoint 저장 및 삭제
      Time_precision, speed, time_gap 설정 활용
    Planning 및 move
      Plot views 확인
Trajectory planning simulation
전체 사용 영상

## Slide 12
논문 follow 업 자료
5차 곡선 코드
  poly_5th_6joint.m
poly_5th_6joint.m의 결과

## Slide 13
논문 follow 업 자료
End effector 경로 추적 실습
  script_test_00.m
  script_test_01.m
  논문과는 결과가 다르게 나오는 모습…
script_test_00.m의 결과
script_test_01.m의 결과