## Slide 1: BLDC를 활용한 로봇팔
201933914 김상우

## Slide 2: 진행 중 변경내용
피드백으로 모터 드라이버 기능만으로는 단순함
bldc 모터를 활용한 4축 로봇 팔을 만들고자 함.
따라서 소프트웨어 중 드라이버 소프트웨어 뿐 아니라 로봇 팔 제어에 대한 부분이 추가 됨.

## Slide 3: 연결 다이어그램
스텝모터
스텝모터
스텝모터
BLDC 모터
5V
레귤레이터
10V 파워
스텝모터 드리이버
스텝모터 드리이버
스텝모터 드리이버
Hall sensor
UART통신
PC

## Slide 4: 순서도
시작 arg =
목표지점_arr[n]
로봇팔
구조체
모터_
타입
센서값
거시적_
위치_목표
(최종 목표)
미시적_위치_목표
(중간 목표)
현재_위치
방향
_변수
현재위치 목표위치
간 변위 계산
변위에서
모터가 움직여야 할 방향이 + 방향인가?
대상 모터변경
현재지점이
최종목표
지점인가?
방향변수에 (-)저장
방향변수에 (+)저장
모터4개가 모두
동작하였는가?
방향변수의 부호 방향으로 스텝 모터 1회 동작
모터 1회 동작 만큼
현재위치 변경
끝
모터의 타입이 BLDC인가?
모터 개별 목표 계산
방향변수의 부호 방향으로 bldc모터 1회 동작
Hall_sensor 값 읽기
값에 따른 모터의 삼상전류 계산
변위에서
모터가 움직여야 할 방향이 (-)인가?
방향변수에 (0)저장
쪼개는 지점의
변수 증가
(다음 지점 쪼개기)
현재지점이
미시적_위치_목표
지점인가?
이동 1
(*motor)모터 선택
각 모터에서 지점별 목표와
현재 위치간의 변위계산
지점별로 목표를 쪼개기
(1/100 단위,2~3스텝 단위)
이동 1
PC
대부분의 변수는 구조체를
통해 전역변수로 정의되며 포인터변수를 이용해
참조합니다.

## Slide 5: 부분별 진행 상황
소프트웨어(75%)
기본 입출력 계산 보조 함수 :
작성완료.
모터 드라이버 부분 :
코드 완성 후 컴파일 마침, 그러나 오류 있어 디버깅 필요.
로봇 위치 제어부분 :
관절 개별로 제어하는 부분 까지 작성, 여러 개의 관절을 동시에 제어하는 부분 작성해야 함.
소프트웨어 기본 작성(70/100), 컴파일-디버깅(40/100) 정도 완성 하였다고 생각합니다.

## Slide 6: 부분별 진행 상황
전기 회로(65%)
기본적인 작동은 되나(처음에 목표하였던 150RPM이상의 속도는 달성하였음.), 모터의 토크가 아직 모자람.
모터와 드라이버간의 연결을 제대로 고치고 작동 시켜 볼 것.
로봇 팔로 전향한 이후 BLDC가 아닌 다른 모터들과 aTmega128보드간의 연결 필요.

## Slide 7: 부분별 진행 상황
기계부분(70%)
BLDC모터와 기어간의 연결 축이 비틀려 있어 토크가 손실되어 전달됨.
다른 부분은 이전에 스텝모터를 활용하여서 만든 부분으로 동작이 검증됨.

## Slide 8: 사진자료

## Slide 11: 메일 첨부 자료 부연
모터 영상
정상작동(5초)
일적 속도 이상에서의 탈조(5초)
실행 코드 전문
코드는 : 센서 읽기, 센서 값 분석, 출력 계산, 위치 계산, 동작 등의 부분으로 이루어 져있으며 대부분의 변수는 앞서 정의 된 구조체에 저장하였습니다.